## Измеритель влажности нефтепродуктов ИВН-3003

Тип оборудования: Влагомер, измеритель влажности бензина, нефти и нефтепродуктов, влагомер бензина, влагомер нефти, влагомер мазута, влагомер машинного масла

Производитель: Россия
Серия: ИВН (измеритель влажности нефтепродуктов)
Модель: ИВН-3003
Описание: Прибор для определения содержания воды в бензине, мазуте, солярке, машинном масле, нефти и других нефтепродуктах

Гарантия на измеритель влажности бензина ИВН-3003: 24 месяца

Измеритель влажности нефтепродуктов ИВН-3003 используется для быстрого и точного  измерения влажности проб обратных эмульсий, образованных нефтепродуктом и водой.  Измерение происходит диэлькометрическим методом согласно ГОСТ 2477-65. 
Применяется во многих областях промышленности, непосредственно в сфере топливной энергетики, в том числе для контроля качества мазута, бензина, солярки, моторных масел и других нефтепродуктов.

Прибор для измерения влажности нефти ИВН 3003 может применяться в любой обстановке:  лабораторных и цеховых условиях, на нефтебазах, АЗС, непосредственно в местах добычи сырья.

Зачастую прибор ИВН-3003 используют на АЗС (автозаправочных станциях) для того, чтобы узнать разбавляли ли бензин водой или нет. Таким образом, измеритель влажности нефтепродуктов ИВН3003 - это современный и точный прибор для оценки качества бензина, дизельного топлива, солярки, мазута и т.п. Удобство и простота в работе и низкая цена на измеритель влажности нефтепродуктов (определитель содержания воды в бензине, мазуте, дизельном топливе и других нефтепродуктах) делает его одним из самых привлекательных приборов на рынке для оценки бензина и нефти.

Основные технические характеристики ИВН-3003:

| Условия эксплуатации прибора: температура окружающего воздуха относительная влажность воздуха атмосферное давление | от +5 до +45 С 84% при +25 С от 84 до 106,7 кПа |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемых влажностей: | 0,5...20,00 % |
| Диапазон относительной диэл. проницаемости “сухого” продукта: | 1,8...2,7 |
| Погрешность (абс): | <0,6% |
| Быстродействие (изм/сек): | 0,5 |
| Электропитание: | 4 гальванических элемента типа А316 (размер АА) |
| Время установления рабочего режима при включении: | не более 30 с |
| Продолжительность непрерывной работы: | не менее 60 ч |
| Габаритные размеры, мм электронного блока преобразователя длина соединительного кабеля | 160 х 98 х 33 не менее Ø 12 х 160 не менее 500 |
| Масса прибора | не более 0,6 кг |

Основные особенности ИВН-3003:

- Быстрое выполнение анализа веществ;

- Длина кабеля до 6 м для погружения преобразователя в глубокие резервуары (опционально);

- Большой графический индикатор (133х64 точек) с подсветкой;

- Удобный графический интерфейс;

- Запоминание до 32  веществ;

- Калибровка осуществляется по двум образцам нефтепродукта одного типа с разным содержанием влаги;

- Встроенный датчик температуры контролируемого нефтепродукта;

- Легкий и прочный алюминиевый корпус;

- Возможность замены преобразователя без подстройки к электронному блоку.

- Гарантийный срок эксплуатации - 2 года.

Принцип измерения влагомером бензина ИВН-3003:

Принцип работы измерителя влажности нефтепродуктов ИВН-3003 основан на существовании функциональной зависимости диэлектрической проницаемости смеси двух веществ от объёмного содержания их в этой смеси. Поскольку проницаемость нефтепродуктов лежит в диапазоне 1,9..2,5, а воды 70..80, то даже незначительное количество воды приводит к заметному увеличению проницаемости смеси (приблизительно 3% на каждый 1% воды). Сравнивая диэлектрическую проницаемость эмульсии с проницаемостью "сухого" продукта, можно рассчитать объёмное содержание воды в смеси (влажность).

Комплект поставки измерителя влажности ИВН-3003:

- электронный блок,

- емкостные преобразователи,

- батарейки АA,

- зарядное устройство,

- паспорт,

- USB кабель для подключения к ПК и программное обеспечение (опционально), ударопрочная сумка,

- свидетельство о калибровке.