Логгер PCE HT 71

Компактный климатический логгер для проведения длительных измерений климатических показателей: относительной влажности и температуры. Память на 32 000 значений. Прибор оснащен разъемом USB, специальным программным обеспечением для определения точки росы. Компактное исполнение. Питание от литиевой батареи большого срока службы. Конец формы Климатический логгер позволяет Вам контролировать значения влажности и температуры воздуха в помещении. Этот компактный и надежный прибор выполнен в форме обычной шариковой ручки, но обладает большой памятью (до 32000 значений). Основное назначение прибора - проведение долговременных наблюдений состояния микроклимата в помещении в режиме логгера. Вы можете использовать прибор на производстве, в помещении, офисе или дома. При этом прибор регистрирует данные только в том интервале времени, который задает Вы. Все данные можно передавать на компьютер и обрабатывать их с помощью прилагаемого программного обеспечения. Все данные имеют привязку ко времени и записи и дате. Срок службы батарей позволяет использовать прибор без перерыва в течении одного года. Логгер PCE-HT71 Память на 32 000 значений Порт USB Программное обеспечение для оценки результатов исследований Настенный держатель Индикация времени и даты измерения Изменяемая частота записи данных (2 сек . .. 24 часа) Индикация состояния прибора с помощью диодов Настраиваемая сигнализация Подключение прибора к компьютеру через порт USB Простые и эффективные измерения микроклимата рабочих помещений с помощью прибора PCE-HT71 Технические параметры Измерительный диапазон 0 ... 100 % отн. влажн. / -40 … +70 °C Точность ±3 % отн. влажн. / ±1 °C Разрешение 0,1 % отн. влажн. / 0,1 °C Сенсоры встроенный (влажности и температуры) Память max. 32.000 значений (16000 для температуры и влажности соответственно) Частота обновлений / интервал записи настраиваемый, 2 сек, 5 сек, 10 сек ... 24 часа Настройки время, дата, начало конец старта измерений программируемые Сигнализация свободно настраиваемая Индикация состояния с помощью 2 светодиодов LED Порт USB Программное обеспечение в комплекте поставки Точка росы Рассчитывается в соответствии с полученными данными в программе (точность ±2 °C) Питание батареи 3,6 В, литиевые (срок службы - до 1 года) Установка - настенный крепеж - свободная установка на горизонтальной поверхности Внешние условия -40 ...+70 °C / 0 ... 100 % отн. влажн. Материал корпуса пластик Размеры 101,5 x 30 мм Вес 25 гр Software Профессиональное программное обеспечение: - колонки значений и графическое представление (диаграмма x-t с указанием времени и даты), передача данных в таблицу MS Excel . Комплект поставки 1 x Логгер PCE-HT71, 1 x крепление для настенной установки, 1 x батарея, 1 x программное обеспечение и руководство пользователя на русском языке