Упаковщик стальной лентой М4К-10 Устройство М4К-10 не требует дополнительных приспособлений и замков для закрепления концов упаковочной ленты. Соединение происходит путем просечки ленты, это дает несколько преимуществ, что позволяет экономить время и моментально определить качество соединения. Комбинированная машинка М4К-10 может применяться в различных отраслях производства при формировании груза: для обвязки пиломатериалов, для обвязки паллет с кирпичом, пачек арматуры, стеклопакетов, а также для скрепления ящичной тары. Принцип действия устройства М4К-10 заключается в натяжении концов ленты, обвязанной вокруг упаковываемого товара, образовании прорезного замка "ласточкин хвост" и отрезании свободного конца ленты. Ширина используемой стальной ленты, мм: 13 - 20 Толщина мягкой ленты (< 400 Н/мм2), мм: 0,4 - 0,9 Толщина твердой ленты (< 900 Н/мм2), мм: 0,4 - 0,7 Усилие натяжения ленты, Н: 6 000 Средний срок службы, лет: 4,0 Гарантийный срок эксплуатации, лет: 2,0 Вес, кг: 3,8 Габариты, мм: 390 x 105 x 185