Модернизация туннельной печи для обжига керамики ЗАО «КОМТЕХ»

Цель работы: повышение качества отжига за счет более точного поддержания температурного режима и повышение надежности заменой старого и морально устаревшего электрооборудования.

Разработана следующая схема модернизации:

Управление температурными режимами раздельное по 3 каналам, 1-й и 2-й каналы поддержание температуры в тоннелях с помощью управления нагревателями ШИМ регулированием, 3-й канал служащий для подогрева работает в режиме поддержания мощности.

Туннельная электропечь  1692 предназначена для обжига изделий в окислительной (воздушной) среде. Окружающая среда не взрывоопасна , не содержит токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях разрушающих металлы и другие конструктивные материалы, а также изоляцию провода.

Технические данные

| №п/п | Наименование параметра | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность (max) | 140 кВт |
| 2 | Мощность на канал | 47 кВт |
| 3 | Напряжение | 3х380В |
| 4 | Максимальная рабочая температура | 1100 гр. С |
| 5 | Количество туннелей в печи | 3 (2 рабочих, 1 подогрев) |
| 6 | Габаритные размеры печи, мм | 13000х1160х2570 |
| 7 | Длина зоны обжига | 1660 |
| 8 | Используемые нагреватели | нихромовые спирали |
| 9 | Источники питания нагревателей | Тиристорные ключи с коммутацией при переходе через ноль |
| 10 | Точность поддержания температуры | +/- 10С |
| 11 | Измерение температуры | термопары хромель алюмель или платино родиевые |
| 12 | Схема подключения нагревателей | Разомкнутый треугольник |

.

Описание работы электрической схемы печи

Оборудование печи для обжига смонтировано в силовом шкафу и шкафу КИП. В силовом шкафу смонтированы вводной автомат, контактор, выключатели нагрузки,  тиристорные ключи и элементы управления и индикации. В шкафу КИП смонтированы регуляторы температуры, элементы индикации и управления. На обоих шкафах установлены кнопки аварийного отключения. Нагреватели использованы существующие. Термопары смонтированы в стенке каналов.

Регулирование осуществляется управлением с коммутацией при переходе тока через ноль

(вырезание полных периодов напряжения). Силовое напряжение через автоматический выключатель QF1 подается на контактор КМ1, который подает напряжение на регуляторы мощности.  Силовые ключи подключаются к силовому напряжению через выключатели нагрузки SA1, SA2, SA3 которые служат для отключения каналов для ремонта футеровки или нагревателей. Предохранители FU1, FU2, FU3 служат для защиты тиристорных ключей от замыкания в нагрузке. Выходы аварийных реле измерителей-регуляторов температуры управляют реле К1, которое служит для аварийной сигнализации. Сигнал «Авария» об обрыве термопары, выходе регулируемой величины за установленные пределы. Точная причина аварии может быть установлена по индикации измерителей-регуляторов температуры. Расшифровка значений в инструкции по эксплуатации.

Заданная температура в 1-м и 2-м  каналах поддерживается ПИД-регулятором измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ210 РТ1и РТ2. Обратная связь по температуре обеспечивается термопреобразователями ДТПК(ХА) ТП1 и ТП2..  Температура в 1-м и 2-м каналах задается с клавиатуры измерителей-регуляторов ТРМ210, на их цифровых дисплеях отображается заданная и текущая температура, а также аварийные сообщения.

Третий канал, используемый для подогрева, работает в режиме поддержания постоянной мощности. Мощность задается ТРМ210, установленным в силовом шкафу в режиме ручного управления.

Выключатели SA4, и SA5 и SA6 служат для включения 1-го, 2-го и 3-го каналов.

Система управления сдана заказчику в октябре 2011 г.