Влагомер PCE-WT1N

Влагомер для стружки, опилок, древесных гранул и аналогичных материалов. Рабочий диапазон прибора достигает 30 %, разрешение: 0,1 % Влагомер для измерения абсолютной влажности стружки, опилок древесных гранул (в % H2O) / высокая прочность рабочей камеры /простой и удобный в управлении Влагомер для стружки и опилок предназначен для профессионального применения на лесопильных производствах, в производстве ДСП и древесных гранул. Прибор позволяет измерить абсолютную влажность не только стружки, но и сена, биомассы для изготовления биотоплива и пр. Управлять прибором легко и удобно. Просто заполните рабочую камеру, уплотните образец и получите результат измерения на дисплее. Прибор использует принцип измерения диэлектрической проводимости материала. Это самый быстрый и достаточно точный метод измерения, что делает прибор незаменимым при производственном контроле и контроле качества сырья. Влагомер PCE-WT1N компактен и удобен в работе. Влагомер поставляется откалиброванным и готовым к немедленной работе. - Высокая скорость измерения - Измерение диэлектрической проводимости - Предназначен для различных образцов и материалов: стружки, опилки, сено, биомасса - Объем рабочей камеры 120 см³ - Простая и удобная эксплуатация - Прочный корпус - Работает от обычной батареи - Поставляется в комплекте с приборным кофром Стружки и опилки Заполненная рабочая камера Прост в работе - достаточно разместить и уплотнить образец Технические характеристики: Диапазон Стружки, опилки* Сено, солома, биомасса 8 ... 30 % 8 ... 25 % Общие данные Разрешение 0,1 % Точность ±10 % от значения например.: измеренное значение 15% = возможное отклонение составит ±1,5% Объем рабочей камеры 120 см³ Размер пробы * max. 20 x 15 x 15 мм Давление при измерении ca. 0,2 MPa Температурная компенсация цифровая, ручная Дисплей LCD. 3-строчный Питание батарея, 12В Температура эксплуатации 0 ... +50 °C Габариты 300 x 220 x 65 мм Вес 990 гр. Комплект поставки: 1 x Влагомер PCE-WT1N, 1 x батарея, 1 x приборный кофр, руководство пользователя