Ручной влагомер для опилок

Простое и в то же время высокотехнологичное решение для оперативного контроля влажности древесного топлива и сырья для производства гранул и брикетов. Влагомеры BIO-1(WTR-1) и BIO-2 (WTR-2) позволяют за считанные секунды получить точные данные о влажности древесных опилок, стружки, муки.

Принцип действия:

- Материал сжимается до постоянного давления

- Электронный датчик замеряет сопротивление и автоматически выдает значение влажности материала.

Технические данные

|  | WTR-1 | WTR-2 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон влажности* | Влагосодержание* 8 % - 50 % | Влажность** 35% to 70% |
| Диапазон температуры | 0° - 50°C | 0°– 50°C |
| Погрешность | 1 % | н/д |
| Дисплей | LCD 31/2digits | LCD 31/2digits |
| Питание | 9V (батарейка 6F22) | 9V (батарейка 6F22) |
| Объем измеряемого образца | 120 см3 | 120 см3 |
| Постоянное давление при измерении | Около . 0.2 МПа | Около. 0.2 МПа |
| Масса | Около 1 кг | Около 1 кг |
| Размер | 300x215x65 мм | 300x215x65 мм |

* Отношение массы воды к массе абсолютно сухого материала
* *Отношение массы воды к массе влажного материала