Влагомер зерна WILE-65 Влагомер зерна Wile-65 предназначен для экспресс-измерения влажности и температуры зерновых, зернобобовых и масленичных культур, а также продуктов их переработки. Влагомер зерна Wile 65 используется для измерения влажности цельных зерен и семян. Содержание влаги в измеряемой массе отображается на дисплее в процентах веса. В реальных условиях Wile превосходит по точности большинство более дорогих измерительных приборов, работающих с измельченной пробой зерна. Влагомеры Wile просты и удобны в использовании: засыпьте пробу зерна, закрутите крышку до необходимого уровня и нажмите кнопку запуска измерения. Сжатие образца обеспечивает однородность зерна и делает результат измерения менее зависимым от действий пользователя. После проведения измерения просто высыпьте пробу - влагомер готов к очередному измерению! Диапазон измерения влажности составляет: для зерновых и зернобобовых культур: 8-35% для масличных культур: 5-25% погрешность измерения: не более 1% Влагомер зерна Wile-65 оснащен следующими функциями: автоматическая компенсация разницы температур влагомера и окружающей среды автоматическое усреднение нескольких результатов измерений возможность внесения поправки к шкале измерения с учетом результата, полученного методом печной сушки удобный для чтения текстовый LCD-дисплей облегчает использование прибора возможность измерения температуры в буртах с помощью дополнительного температурного датчика Wile 651 (заказываются отдельно) длиной 90 см автоматическое отключение прибора.