|  | Wile 27 Влагомер тюкованного сена, соломы и силоса Wile 27 — надежный, точный и простой в эксплутации влагомер тюкованного сена, соломы и силоса. С помощью Wile 27 Вы легко и быстро получите точную информацию о влажности тюкованного материала в диапазоне влажности 10-73%. Широкий диапазон плотности, заложенный в настройках влагомера, позволяет измерять влажность тюков плотностью до 440 кг/м³. Если при упаковке сена в тюки влажность материала превышает допустимое значение, риск загнивания упакованного материала существенно возрастает. Регулярный контроль влажности позволит предотвратить загнивание и как следствие избежать опасных процессов нагревания и возгорания сена в тюке. С помощью влагомера Wile 27 Вы обеспечите сохранность и надежную защиту кормов! Технические характеристики: Диапазон измерения влажности: • для тюкованной соломы 10 — 50% • для тюкованного сена и силоса 10 — 73% • Используется для тюков в диапазоне плотности: 80 — 440 кг/м³ • Длина щупа: 50 см • Масса нетто: 325 гр • Батарея: 9V 6F22 (входит в комплект поставки) |
| --- | --- |