Назначение

Простой и дешевый экспресс-анализ воздуха на наличие наиболее распространенных загрязнителей: диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, аммиака, хлора, фтора, оксида углерода, озона и др. Даже неспециалисты без какой-либо профессиональной подготовки могут непосредственно на месте с достаточной оперативностью и надежностью оценить ситуацию по загазованности воздуха на уровне предельно допустимых концентраций (ПДК) и выше. 
ЛДТ и ИВ дают возможность:
• проводить качественный анализ воздушной среды рабочих и промышленных зон 
• определять динамику изменения загазованности
• контролировать аварийные ситуации

Принцип действия

Изменение окраски специальной индикаторной ленты в результате реакции с определяемым компонентом. Контроль окраски - визуальный.

Описание прибора

ЛДТ выполнен в виде герметичной кассеты диаметром 42 мм с прорезью для выхода ленты. Количество ленты достаточно для выполнения 250 измерений. 
ИВ представляет собой карточку размерами 50*45 мм, к которой прикреплена измерительная лента и нанесены цветовой эталон и временная шкала. Карточка заключена в легко вскрываемую герметичную упаковку.

Достоинства прибора

• оперативность контроля 
• простота и надежность 
• малые габариты и вес 
• удобство и безопасность в работе

Условия поставки

Минимальная партия:
• ИВ - 10 шт.
• ЛДТ - 2 шт.

Определяемые газы

| Определяемый компонент | ПДК, мг/м3 | Время изменения окраски | Срок хранения, мес. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 ПДК | 2 ПДК | 5 ПДК |  |
| CO | 20 | 9-11 | 2-3 | 1-2 | 6 |
| NO2 | 2 | 9-11 | 2-3 | 1-2 | 12 |
| H2S | 10 | 9-11 | 2-3 | 1-2 | 12 |
| SO2 | 10 | 9-11 | 2-3 | 1-2 | 12 |
| Cl2 | 1 | 11-13 | 2-3 | 1-2 | 12 |
| NH3 | 20 | 19-21 | 3-5 | 1-2 | 12 |
| O3 | 0,1 | 97-103 | 18-22 | 9-11 | 12 |
| F2 | 0,02 | 196-205 | 37-43 | 18-22 | 12 |
| N2H4 | 0,1 | 39-41 | 7-9 | 3-5 | 6 |
| HCl | 5 | 1,3-1,6 | 0,2-0,25 | 0,1-0,13 | 12 |

Технические характеристики

| Режим работы | диффузионный |
| --- | --- |
| Диапазон измерения | 1-10 ПДК |
| Температура окружающей среды | -15...+40 °C |
| Относительная влажность воздуха | 50-90 % |