увеличить Анализатор качества бензина и дизельного топлива Октанометр SHATOX SX-150 USB NEW

Прибор зарегистрирован в Государственном реестре под № 33552-06 (№ сертификата 26305) и допущен к применению в Российской Федерации. ТУ 4215-002-60283547-2006 Патент RU 2100803 C1, 27.12.1997; RU 97111370, А, 1999.06.10 Казахстан: рег. №: KZ.02.03.01818-2007/33552-06, № сертификата 3474 Возможности прибора: Параметр Описание Соответствие Определение октанового числа бензина. Исследовательский (RON), моторный (MON) метод. Антидетонационный коэффициент AKI (насосное октановое число PON). ГОСТ 8226-82 (ASTM D 2699-86), ГОСТ 511-82 (ASTM D 2700-86), ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-99). Определение цетанового числа дизельного топлива. Одновременно с цетановым числом определяется тип и температура застывания дизельного топлива. ГОСТ 305-82 (ASTM D 4737-03), ГОСТ 3122-67 (ASTM D 613, EN ISO 5165). Определение температуры застывания дизельного топлива. Определяется в зависимости от цетанового числа дизельного топлива. Факультативный параметр. Определение типа дизельного топлива. Тип дизельного топлива (S-летнее, W-зимнее, A-арктическое) определяется в зависимости от температуры застывания. Факультативный параметр. Содержание керосина в дизтопливе. Количество керосина в дизтопливе определяется в процентах. Факультативный параметр. Индукционный период бензина (устойчивость к окислению). Индукционный период измеряется в минутах. Предварительно выбирается марка бензина. ГОСТ 4039-88 (ASTM D 525), ГОСТ Р 52068-2003. Октанометр SHATOX SX-150 Новый анализатор качества нефтепродуктов изготовлен на базе анализатора SX-300. Представляет собой продолжение серии "100", предназначен для анализа качества топлив. Имеет дополнительные режимы на определение индукционного периода окисления бензина и процентного содержания керосина в дизтопливе. Прибор может совместно использоваться с персональным компьютером или ноутбуком с помощью USB интерфейса. В анализаторе используется автоматическая компьютерная калибровка, сохранение результатов измерения в память с датой и временем проведения анализа с последующей передачей их в компьютер (в формате Microsoft Excel или txt). Прибор имеет удобную для управления 8-ми кнопочную антибликовую клавиатуру, устойчивую к истиранию и воздействию агрессивных сред (производства Германии). В анализаторе используется микросхема таймера, которая позволяет сохранять результаты измерения с датой и временем проведения анализа. Также эти данные могут передаваться в компьютер. В комплект входит новое программное обеспечение для компьютера. - на экране компьютера в удобной форме отображаются результаты измерения; - сохраненные данные загружаются из памяти прибора в компьютер; - автоматическая калибровка поможет быстро провести коррекцию; Технические характеристики октанометра SX-150 Наименование параметра Единицы измерения Значение Диапазон измеряемых октановых чисел бензинов ОЧ 40–135 Предел допускаемой основной погрешности измерения октановых чисел, не более ОЧ ± 0.5 Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями октановых чисел, не более ОЧ ± 0.2 Диапазон измерения индукционного периода окисления бензина Мин. 50-2400 Предел допускаемой основной погрешности индукционного периода окисления бензина % 5 Диапазон измерения цетановых чисел ЦЧ 20–100 Предел допускаемой погрешности измерения цетановых чисел, не более ЦЧ ±1.0 Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями цетановых чисел, не более ЦЧ ± 0.5 Предел допускаемой погрешности при определении температуры застывания дизельного топлива C o ± 2 Диапазон определения содержания керосина в дизельных топливах % 0-95 Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания керосина в дизельных топливах % 3 Время измерения с 1–5 Порог срабатывания индикации недостаточного питания, при питании от батарей В 5.4 Срок эксплуатации прибора Не менее, лет 6 Габаритные размеры электронного блока: мм 100х210х40 датчика № 1 и № 2, мм: мм 60х100 масса прибора с двумя датчиками гр 850 Внимание! Диапазоны измерения могут меняться по желанию заказчика. Комплект поставки: электронный вычислительный блок; датчик № 1; имитатор пробы; паспорт на прибор; программное обеспечение для персонального компьютера совместимое со всеми версиями Windows; mini USB кабель для подключения к компьютеру; руководство пользователя; копия сертификата о внесении в госреестр; гарантийный талон; батареи типа АА; сумка для хранения и транспортировки.