### testo 174H

### Описание

Мини логгер данных температуры и влажности, testo 174H, идеален для мониторинга температуры и влажности условий хранения продукции и сырья. testo 174H также позволяет осуществлять мониторинг климата в зданиях, непрерывно, безопасно, незаметно. Бесплатное ПО ComSoft testo 174 позволяет быстро программировать логгер и легко осуществлять анализ данных.

- Долгосрочно стабильный сенсор влажности

- Высокая степень сохранности данных, даже при разрядке батареи

- Большая память данных измерений

- Отображение текущих данных температуры и влажности

- Широкий диапазон измерения

- Компактность и прочность

- Отображение сигнала тревоги на дисплее

- Перенос данных на ПК через USB интерфейс

### Технические данные

| Память | 16.000 изм. блоков |
| --- | --- |
| Температура хранения | -40 … +70 °C |
| Рабочая температура | -20 … +70 °C |
| Тип батарейки | 2 литиевые батарейки (CR2032) |
| Габариты | 60 x 38 x 18,5 мм |

| Тип зонда NTC |
| --- |
| Диапазон измерений | -20 … +70 °C |
| Погрешность | ±0.5 °C (-20 … +70 °C) |
| Разрешение | 0.1 °C |
| Тип зонда Датчик влажности, емкостной |
| Диапазон измерений | 0 … 100 %rF |
| Погрешность | ±3 % отн.влажн. (2 … 98 % отн.влажн.) ±0.03 % отн.влажн./K |
| Разрешение | 0.1 % отн.влажн. |