Влагомер древесины testo 616

testo 616, прибор для измерения влажности древесины и строительных материалов, включая батарейку и протокол калибровки.

- Оснащен 10 характеристическими кривыми для мягкой древесины, твердой древесины, ДСП, ангидритного маяка, цементного маяка, силикатного кирпича, пенобетона, бетона, изоляционного кирпича с вертикальной перфорацией и сплошного кирпича

- Удобная форма для создания оптимального контактного давления

- Функция Hold, отображение мин./макс. значений

- Цифровой дисплей с подсветкой

- Характеристические кривые были разработаны совместно со специалистами института LPI

- Идеален для измерений древесины тропических пород деревьев: неразрушающее определение влажности древесины

Технические характеристики

- Единица измерения Содержание влаги в процентном соотношении текущего веса к сухой массе материала %

- Принцип измерения  Емкостное измерение

- Разрешение 0.1%

- Обновление дисплея 0.5 с

- Диапазон измерения

- Древесина < 50%

- Строительные материалы < 20%

- Глубина измерения  до 5 см (в зависимости от материала)

- Частота измерения  0.5 с

- Температура хранения -20 ... +70 °C

- Рабочая температура +5 ... +40 °C

- Тип батарейки 9 В батарейка, 6F22

- Срок службы батарейки 60 часов

- Вес 260 г.

- Габариты 70 x 58 x 234 мм

- Класс защиты IP30

Доступные принадлежности

- Чехол

Принцип работы

Влажность материала измеряется неразрушающим методом через высокочастотные электрические поля

- Принцип «открытого конденсатора»

- Ёмкость конденсатора зависит от уровня содержания влаги в материале

- Чем сильнее контакт между пластинами из пружинной стали (сенсорами) и материалом, тем точнее результаты измерения