CHY 690 – измеритель влажности древесины

Особенности измерителя CHY 690

- Контактное измерение влажности (глубина 4-5 мм)

- ЖК-дисплей (3 ½)

- Светодиодная индикация предела измерения (Lo/ Mid/ Hi)

- Индикация превышения пределов измерения (OL)

- Удержание показаний

- Индикация разряда батареи

- Автоматическое выключение питания

- Предохранительная крышка рабочей кромки (штыри)

- Миниатюрный, карманного исполнения

Технические характеристики измерителя CHY 690

| Влажность древесины |
| --- |
| Диапазон измерений | 8 % … 28 % |
| Разрешение | 0,1 % |
| Погрешность измерения | ± 2 % от показания (23 °С ± 5 °С) |
| Дисплей |
| Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Подсветка дисплея | - |
| Формат индикации | 4 разряда |
| Общие данные |
| Условия эксплуатации | 0 °С … 50 °С, отн. влажность не более 80 % |
| Время автовыключения | 15 с |
| Источник питания | 1,5 В х4 тип ААА (30 ч непрерывной работы) |
| Габаритные размеры | 190х44х40 |
| Масса | 170 г (включая батареи) |