| Влагомер зерна Фауна - М Влагомер зерна "Фауна-М" предназначен для измерения влажности зерновых и масличных культур в полевых условиях при уборке, при послеуборочной обработке и сушке зерна на токах, при размещении зерна в хранилищах, а также при переработке на предприятиях, где необходим экспресс-анализ влажности непосредственно на месте отбора проб. Влагомер зерна может быть использован для измерения влажности других культур и сыпучих веществ при его дополнительной градуировке, при этом перечень контролируемых культур может быть увеличен до 20 или заменен другими видами. Сертифицирован в России, на Украине, в Белоруссии и Казахстане. |
| --- |
| Основные технические характеристики |
| Влагомер зерна "Фауна - М" Руководство пользователя Засыпное устройство для влагомеров серии Фауна | 1. Разрешающая способность - 0,1%. 2. Основная абсолютная погрешность от 0,5 до 1,0% 3. Диапазон измерений влажности - от 3,0 до 38,0%. 4. Ручная коррекция показаний влажности - ±4,0% . 5. Автоматическая термокомпенсация в интервале рабочих температур - от 5 до 40° С. 6. Базовые градуировки: зерновые масличные 1. пшеница твердых сортов 1. рапс 2. пшеница мягких сортов 2. лен масличный 3. рожь 3. лен долгунец 4. ячмень 4. подсолнечник 5. овес 6. просо специальные 7. кукуруза 1. какао бобы 8. гречиха 2. подсолнечник * 9. горох 3. черный перец 10. рис 4. гумус 11. соя 5. корм для рыб 12. тритикале 7. Время единичного измерения - 10 с. 8. Вместимость измерительной камеры - 300 мл. 9. Электропитание - батарея 9 В. 10. Габаритные размеры - 191 х 104 х 56 мм. 11. Масса - 330 г. 12. Гарантия - 18 месяцев. 13. Номер в Государственном реестре средств измерений : России - 21612 - 01 Белоруссии - РБ 03 09 1495 06 Казахстана - KZ.02.03.00067-2002/21612-01 Украины - 21612 - 01 |