Начало формы

11682 руб.

Конец формы

## Технические характеристики Wile Bio Wood

Диапазон измерения влажности: 
для опилок при пилении мотопилой 15 - 65%; 
для древесных пеллет 4 - 23%; 
для обычных опилок 6 - 30%. 

Портативный влагомер опилок и пеллет BIO Moisture Wood предназначен для измерения влажности топливной древесины: 
древесных пеллет, опилок, полученных при пилении мотопилой, а также обычных опилок. 
Благодаря компактности и простоте использования измерителя влажности опилок и пеллет BIO Moisture Wood, Вы легко проведете измерение в любых условиях.

Программа BIO Moisture Wood включает градуировки для определения влажности следующих материалов: 
опилки при пилении мотопилой, 
анализируемые древесные породы: сосна, береза, ель; 
древесные пеллеты; 
опилки. 

Градуировка «древесные пеллеты» разработана для пеллет толщиной 6-8 мм и длиной 20-30 мм.