# Влагомеры

Влагомер для сена и силоса Wile 25 Влагомер Wile 25 – универсальный, надежный и точный прибор для измерения влажности сена, сенажа и силоса. Применяется для контроля влажности при заготовке и хранении кормов (для более чем 140 различных культур). Влагомер Wile 25 – это базовая модель влагомера кормов с цифровым LCD дисплеем, подходит для измерения влажности как рассыпного, так и прессованного сена (плотностью от 80 до 250кг/м3). Высокая точность измерений обусловлена использованием емкостного метода. WILE 25 Влагомер кормов (сена, сенажа, силоса)Диапазон измерения влажности: - для рассыпного сена 13 — 85% - для тюкованного сена 10 — 73% - точность: +/- 2% Измеряет тюкованное сено в диапазоне плотности: от 80 до 250 кг/м3 Исполнение корпуса - алюминий. Оснащен цифровым дисплеем. Используется с датчиками WILE 251 и WILE 253 WILE251 зондовый датчик для тюкованного сена Датчик из нержавеющей стали длиной 50 см для использования с влагомерами WILE 25 и WILE 26 WILE253 Датчик с параболической чашей для измерения влажности рассыпного сена и силоса. Подходит для использования с влагомерами Wile 25 и Wile 26. Также используется для измерения влажности древесной щепы

Влагомер для сена и силоса Wile 26 Влагомер Wile 26 — портативный универсальный прибор для измерения влажности сена, сенажа и силоса (для более чем 140 различных культур). Wile 26 в комплекте с дополнительным температурным датчиком Wile 651 может использоваться также для измерения температуры кормов для контроля сохранности корма, помогает распознать и предотвратить процесс распада на ранней стадии. Диапазон измерения влажности: - для рассыпного сена 13 — 85% - для тюкованного сена 10 — 73% - точность: +/- 2% - измеряет тюкованное сено в диапазоне плотности: 80 — 440 кг/м3 - диапазон измерения температуры: от 0 до +60°С - исполнение корпуса – алюминий. - оснащен текстовым дисплеем Используется с датчиками WILE 251 и WILE 253. Для измерения температуры используется внешний температурный датчик WILE 651 Температурный датчик WILE651L Температурный датчик длиной 95см подходит для использования с влагомером Wile 26. Стержень датчика изготовлен из высококачественного стекловолокна.

Влагомер для сена и силоса Wile 27 Диапазон измерения влажности: - тюкованная солома - 10-50% - тюкованное сено и силос – 10-73% - точность измерения: +/- 2% - плотность измеряемых тюков: от 80 до 440 кг/м3 - щуп с датчиком из нержавеющей стали длиной 50см. -исполнение корпуса – пластик. - оснащен цифровым дисплеем Влагомер WILE 27 — высокоточный портативный прибор для измерения влажности тюкованного сухого сена, соломы (из пшеницы и ячменя), сенажа и силоса.